## Slide 1
מחקר אינטראקציית אדם–רובוט • אוניברסיטת בר־אילן
פרויקט GO2 ליווי ומודל למידה
מגישות: שלי קורצקי ואוריאן אילוז
github.com/shellyk22/robot_go2_finale

## Slide 2
מבוא לפרויקט
רובוט שמלווה הליכה אנושית, ומודל שלומד לחזות אותה
הפרויקט בוחן אינטראקציה בין בני אדם לרובוט מלווה, ומשווה בין הליכה עם רצועה סימבולית לבין הליכה בלעדיה — לצד פיתוח מודל שחוזה את תנועת האדם, כדי שהבקר יוכל להקדים אותה במקום להגיב באיחור.
1
קוד הבקרה
עקיבה מבוססת UWB הרצה בפועל על רובוט ה-Go2
2
ניסוי מחקר מבוקר
97 נסיינים הלכו לצד הרובוט תחת פרוטוקול מדויק. לבד, עם כלב, ועם/בלי רצועה, בסדר אקראי.
3
מודל למידה
מודל XGBoost שמנבא את מהירות ההליכה של האדם כ-0.36 שניות מראש, כדי שהרובוט יגיב מבעוד מועד.
robot_go2_finale | בקר עקיבה מבוסס UWB לרובוט Unitree Go2
1

## Slide 3
קוד הבקרה
ארכיטקטורת הבקרה: עקיבה מבוססת UWB
בקרת PI + Feed-Forward כולל התאמת מהירות לקצב האדם והתחמקות צידית א-סימטרית מהאדם
מנגנון בטיחות שכולל תזוזה מהירה הצידה במקרה שהכלב קולט שהוא התקרב בצורה מסוכנת לאדם
הרובוט מוגדר לשמור מרחק קבוע של כמטר מהנסיין לאורך כל מסלול ההליכה
תיעוד מלא של ההליכה של כל נסיין בקובץ CSV. לצורך ניתוח לאחר מעשה
בטיחות עודפת (Redundancy)
עוזרי המחקר תורגלו ועברו הדרכה מסודרת בעצירת הרובוט — שלוש דרכי עצירה עצמאיות:
אמצעי עצירה | #
לחצן עצירת חירום (E-Stop) על השלט | 1
פקודת מקלדת (Ctrl+C) בתחנת הבקרה | 2
לחצן מצוקה (UWB Button) על התג הנישא | 3
האדם קובע את הקצב — הרובוט רק עוקב, ומהירותו מוגבלת למהירות האדם + 0.8 מ'/ש'.
robot_go2_finale | בקר עקיבה מבוסס UWB לרובוט Unitree Go2
2

## Slide 4
קוד הבקרה — עומק נוסף
ארכיטקטורת התוכנה: שלושה תהליכים הרצים במקביל
1
לולאת בקרה (~‎25Hz‎)
ה‎-Follow‎ ‎Controller‎ מעבד את נתוני חיישן ה‎-UWB‎ ומחשב את פקודת התנועה הבאה.
2
מבצע תנועה (‎50Hz‎)
שולח פקודות מהירות למנועים ברצף קבוע, ומונע "קפיאה" של הרובוט.
3
תהליך ראשי
אחראי על רצף האתחול של המערכת ועל כיבוי מסודר בסיום הריצה.
שיתוף מידע בין התהליכים: מילון ‎ behavior‎ משותף, ו‎ stop_event‎ המאפשר עצירת חירום מיידית מכל אחד מהם.
קבצי הליבה של הקוד
קובץ | תפקיד
yolo_follow.py | נקודת הכניסה הראשית — רצף עלייה, טיפול בחירום וכיבוי מסודר
system_init.py | מאתחל את ה‎-SDK‎ של הרובוט
follow_controller.py | אלגוריתם הבקרה ‎PI,‎ חיזוי מהירות, ומנגנוני בטיחות
uwb_state_manager.py | שומר את המיקום והכיוון הנוכחיים מהשלט
uwb_button_monitor.py | מזהה לחיצות כפתור חירום (‎M/P‎) לעצירה מיידית
‎robot_go2_finale‎ | בקר עקיבה מבוסס ‎UWB‎ לרובוט ‎Unitree‎ ‎Go2‎
3

## Slide 5
קוד הבקרה — עומק נוסף
בתוך אלגוריתם הבקרה: איך הרובוט מחליט לזוז
תגובה צידית א-סימטרית- התחמקות אגרסיבית כשהיעד קרוב מדי, ותיקון עדין בכל מצב אחר
התאמת מהירות - מתאים את מהירות הרובוט למהירות האדם הנוכחית
פיצוי על תנועה עצמית - מביא בחשבון את תנועת הרובוט עצמו בעת הערכת מיקום היעד
תיקון זווית פנייה - מכוון את הרובוט לכיוון הליכת האדם באמצעות חישוב ארקטנגנס
מנגנוני בטיחות בליבת האלגוריתם
נסיגת חירום
עוקפת את כל הפקודות הרגילות אם האדם חוצה את גבול הבטיחות של ‎0.65‎ מטר.
החלקה והגבלת קצב שינוי
ממוצע נע אקספוננציאלי מחליק את הפלט, עם הגבלות א-סימטריות נפרדות להאצה ולהאטה.
כל המנגנונים האלה פועלים בנוסף לשלוש דרכי העצירה הידניות שהוצגו קודם.
‎robot_go2_finale‎ | בקר עקיבה מבוסס ‎UWB‎ לרובוט ‎Unitree‎ ‎Go2‎
4

## Slide 6
פרוטוקול הניסוי
פרוטוקול מבוקר: הליכה משותפת עם כלב רובוטי
מסגרת אתית ומחקרית
אושר מראש על ידי ועדת האתיקה (IRB) של האוניברסיטה
כל נסיין חתם על טופס הסכמה מדעת לפני תחילת ההליכה
עוזר המחקר הציג לנסיינים הדגמה של הרובוט לפני תחילת המפגש
מסלול וזירת ההליכה
בוצע ברחבה שמתחת לבניין מדעי המחשב
קו ירוק סימן את נקודת ההתחלה/סיום, קו לבן סימן נקודת התחלת האטה במסלול
כל נסיין עבר את שלושת התנאים (A/B/C) בסדר אקראי, למניעת הטיית סדר
איסוף נתונים
נתונים טכניים מהרובוט (מהירות, מרחק) בזמן אמת
זמני השלמת מסלול לכל תנאי, לכל נסיין
שאלון ביניים בתום כל שלב + שאלון מסכם, דרך Google Forms
robot_go2_finale | בקר עקיבה מבוסס UWB לרובוט Unitree Go2
5

## Slide 7
עיצוב הניסוי
שני סוגי ניסוי, שאוחדו יחד לניתוח סטטיסטי אחד
93
נסיינים בסך הכול
ABC הניסוי המלא
73 נסיינים שעברו את שלושת התנאים, בסדר אקראי:
A — הליכה רגילה ללא הרובוט
B — הליכה עם הרובוט, בלי רצועה
C — הליכה עם הרובוט, עם רצועה
robot_go2_finale | בקר עקיבה מבוסס UWB לרובוט Unitree Go2
6
ABB ניסוי חוזר
20 נסיינים נוספים, שתי הליכות כלב זהות ללא רצועה — נועד לבודד את אפקט ההתרגלות בפני עצמו, ללא ערבוב עם שינוי תנאים.

## Slide 8
שיטת המחקר
שני ערוצי מדידה בלתי-תלויים: זמן בפועל והרגשה מדווחת
מדידה אובייקטיבית
זמן השלמת הליכה על מסלול קבוע, בכל אחד משלושת התנאים
מדידות נתונים שתורגמו למהירות בתדר 10Hz לכל נסיין, לאורך כל ההליכה
הזמן משמש מדד עקיף אמין למהירות ההליכה בפועל
מדידה סובייקטיבית
שאלון ביניים לאחר כל שלב: טבעיות ההליכה, תחושת ביטחון ושמירה על קצב, בסולם 1–9
שאלון מסכם בתום הניסוי: ביטחון, שליטה ותחושת "שותפות" עם הכלב, בהשוואה בין הליכה עם רצועה ובלעדיה
כל השאלונים נאספו דרך Google Forms, מיד בתום כל שלב ובסיום הניסוי
robot_go2_finale | בקר עקיבה מבוסס UWB לרובוט Unitree Go2
7

## Slide 9
ממצא מרכזי
נוכחות הרובוט מאטה את ההליכה באופן עקבי ומובהק
Chart: זמן ממוצע להשלמת המסלול
| הליכה לבד | מפגש ראשון עם הכלב
זמן הליכה (שנ') | 15.49 | 17.28
+14.3%
האטה יחסית במפגש הראשון +2.12 שנ'
79% מהנסיינים הלכו לאט יותר בנוכחות הרובוט — פער חציוני של +1.50 שנ' (p<0.0001)
התופעה חזרה על עצמה בשני עיצובי הניסוי בנפרד: ABC (p<1e-8) ו-ABB (p<1e-4)
גודל האפקט (rank-biserial 0.58–0.80, על סולם 0 עד 1) מסווג כ"גדול" — לא הבדל שולי
robot_go2_finale | בקר עקיבה מבוסס UWB לרובוט Unitree Go2
8

## Slide 10
התרגלות
ההתרגלות אמיתית וניתנת למדידה — אך אינה מוחקת את ההאטה
Chart: אחוז ההאטה יורד עם ההתרגלות
| מפגש ראשון | הליכה שנייה
האטה יחסית (%) | 14.3 | 8.2
בהליכה השנייה עם הכלב, 68% מהנסיינים הלכו מהר יותר מבפעם הראשונה — שיפור ממוצע של 0.84 שנ (p=0.014)
עם זאת, גם לאחר ההתרגלות ההליכה נותרה איטית מהליכה עצמאית: 79% עדיין איטיים יותר (p=0.006)
מתוך "הלם המפגש הראשון", כ-46% נסוג עד ההליכה השנייה — אך נותר "מחיר קבוע" של כשנייה אחת
המסקנה: ההתרגלות מקטינה את ההאטה בכמחצית — אך אינה מבטלת אותה.
robot_go2_finale | בקר עקיבה מבוסס UWB לרובוט Unitree Go2
9

## Slide 11
פרדוקס הרצועה
הרצועה אינה משנה את קצב ההליכה — ההשפעה שלה נמצאת במקום אחר
מהירות ההליכה: ללא הבדל מובהק
השוואה | בלי רצועה | עם רצועה | מובהקות
האטה כללית כל B מול כל C | 11.92% | 11.91% | ≈ זהה
מפגש ראשון | +16.3% | +12.2% | 0.34
הליכה שנייה | +6.2% | +6.6% | 0.77
זמן ממוצע (ABC) | 17.20 שנ' | 17.39 שנ' | 0.15
בכל דרך שנבדקה — לא נמצא הבדל מובהק סטטיסטית במהירות בין הליכה עם רצועה ובלעדיה.
החוויה הסובייקטיבית: הבדל מובהק
מדד סובייקטיבי (1–9) | בלי רצועה | עם רצועה | מובהקות
תחושת ביטחון אישי | 7.01 | 7.37 | 0.08
תחושת שליטה כללית | 6.01 | 6.79 | 0.002 ✔
הכלב הרגיש כשותף | 17 נסיינים | 42 נסיינים | פי ~2.5
הרצועה אינה משנה את הביצועים המכניים — אך פועלת ככלי חברתי-פסיכולוגי: מעלה ביטחון, שליטה ותחושת שותפות.
robot_go2_finale | בקר עקיבה מבוסס UWB לרובוט Unitree Go2
10

## Slide 12
פרדוקס הרצועה
ממצא מפתיע: הרצועה מצמצמת פערים בין נסיינים
הרצועה אינה מסייעת לכל הנסיינים באותה מידה — השפעתה מתרכזת אצל מי שדיווח על התחושה הנמוכה ביותר בלעדיה:
מדד | מי שהרגיש נמוך (מתחת לחציון) | מי שהרגיש גבוה (מעל לחציון)
שיפור בביטחון | +1.18 (n=40, p=0.0002) | −0.56 (n=36)
שיפור בשליטה | +1.87 (n=39, p<0.0001) | −0.38 (n=37)
פיזור תחושת השליטה
1.81 / 2.40
סטיית תקן עם רצועה / בלי רצועה
סטיית תקן נמוכה יותר = קבוצה אחידה יותר. הרצועה מרימה את מי שהרגיש הכי פחות טוב, ומצמצמת את הפער בין הנסיינים.
הסתייגות מתודולוגית: חלק מהאפקט עשוי לנבוע מ"רגרסיה לממוצע" — אך צמצום הפיזור בפועל, ומובהקות התוצאה בקבוצה הנמוכה, תומכים באפקט אמיתי.
robot_go2_finale | בקר עקיבה מבוסס UWB לרובוט Unitree Go2
11

## Slide 13
פרדוקס הרצועה
תזמון הרצועה אינו משפיע — אך השפעתה אינה אחידה בין נסיינים
תזמון מתן הרצועה: ללא השפעה
נבדק בשלוש דרכים נפרדות — בכל אחת מהן לא נמצא הבדל מובהק (p>0.08).
מדד ביטחון משוקלל: רצועה-קודם -0.11 מול בלי-קודם +0.11 (p0.57).
ההבדל הזעיר שכן נמצא הולך דווקא בכיוון ההפוך לציפייה המקורית.
השפעה מקטבת, לא אחידה
במחצית מהנסיינים הרגישו טוב יותר עם הרצועה — 49% בביטחון, 57% בשליטה.
אך כרבע דיווחו על ירידה: 28% ירדו בביטחון, 24% ירדו בשליטה.
מי שהלך קודם בלי רצועה, הרגיש יותר שהרצועה הופכת את הכלב לשותף (64% לעומת 43%). ההבדל לא מובהק (p=0.098), אבל מרמז שהרצועה בולטת יותר כשיש למה להשוות אותה.
בשורה התחתונה: מה שקובע הוא שהרצועה ביד בכלל — לא מתי היא ניתנת. היא גם אינה פתרון אוניברסלי לכל הנסיינים.
robot_go2_finale | בקר עקיבה מבוסס UWB לרובוט Unitree Go2
12

## Slide 14
אישוש עצמאי
הדיווח העצמי של הנסיינים מתואם עם המדידה האובייקטיבית
דירוג עצמי- שאלון | קשר עם ההאטה בפועל | מובהקות
"שמרתי על הקצב הטבעי שלי" | −0.34 | p=0.001 ✔
"ההליכה הרגישה טבעית" | −0.26 | p=0.013 ✔
"הרגשתי צורך לשנות קצב" | +0.24 | p=0.024 ✔
"הרגשתי בטוח/ה" | −0.16 | p=0.13
שני מקורות נתונים בלתי-תלויים — מדידה בפועל ודיווח עצמי — מצביעים על אותה מסקנה.
7.47/9
דירוג הנאה מההליכה
5.73/9
מוטיבציה להליכה ארוכה יותר
שאלת "האם פחדת?" (כן/לא; 30 מתוך 76 השיבו כן) לא ניבאה הבדל בזמן ההליכה — (p=0.38) החשש המודע כנראה אינו הגורם הישיר להאטה.
robot_go2_finale | בקר עקיבה מבוסס UWB לרובוט Unitree Go2
13

## Slide 15
חזרה לקוד הבקרה
ניתוח הקוד שולל הסבר טכני להאטה — זוהי תגובה אנושית
1
הרובוט אינו כופה קצב איטי
מהירותו המקסימלית 2.0 מ'/ש' (גבוהה בהרבה מקצב הליכה רגיל, והיא מוגבלת למהירות האדם + 0.8 מ'/ש' בלבד. האדם קובע את הקצב, הרובוט רק עוקב אחריו.
2
ההשוואה בין עם ובלי רצועה נקייה מהטיה מכנית
קוד הבקר מבוסס אך ורק על מדידת UWB — ואין בו שורת קוד אחת המתייחסת לרצועה. הקוד זהה לחלוטין בין תנאי B לבין תנאי C.
המשמעות המחקרית
כיוון שהקוד זהה בין התנאים, כל הבדל שנמדד בין קבוצות המחקר נובע ממה שהאדם חש — לא משינוי מכני ברובוט. זהו חיזוק ישיר
לפרדוקס הרצועה: ההשפעה פסיכולוגית, לא תפקודית.
מפורט בעמוד "הסבר על הקוד" בוויקי של הפרויקט
robot_go2_finale | בקר עקיבה מבוסס UWB לרובוט Unitree Go2
14

## Slide 16
מהתובנה האנושית אל מודל הלמידה
אם בני אדם מאיצים ומאטים באופן לא רציף, כיצד יכול הרובוט להקדים את התנועה — במקום להגיב אליה באיחור?
robot_go2_finale | בקר עקיבה מבוסס UWB לרובוט Unitree Go2
15

## Slide 17
מודל למידת מכונה
מודל XGBoost לחיזוי סדרה עתית של מהירות הליכה
מנבא את מהירות ההליכה של האדם 3 צעדים קדימה
אופק חיזוי של כ-0.36 שניות, בקצב דגימה של 8.3Hz
מעניק לרובוט זמן תגובה להפעלת מנועים ולהקדמת התנועה — מבלי להקריב דיוק חיזוי
למה חיזוי מראש חשוב?
בקרה תגובתית מגיבה רק לאחר שהאדם כבר שינה קצב, ולכן תמיד מפגרת אחרי המציאות. בקרה שמנבאת את השינוי הקרב ומקדימה אותו. הבקר הנוכחי מחליק את המהירות, ולכן מגיב באיחור.
robot_go2_finale | בקר עקיבה מבוסס UWB לרובוט Unitree Go2
16

## Slide 18
מודל למידת מכונה
הנתונים והאימון: חלוקה נקייה למניעת דליפת מידע
297
קבצי מהירות אמיתית שנותחו
55
מאפיינים בזמן אמת
היסטוריית מהירויות, ממוצעים נעים ומדדי מגמה האצה/האטה
מניעת דליפת מידע (Data Leakage)
החלוקה בוצעה לפי אדם — נסיין שהופיע בקבוצת האימון לא יכול להופיע בקבוצת הבדיקה:
קבוצה | מס' נסיינים
אימון (Train) | 73
ולידציה (Validation) | 19
בדיקה — לא נראו מעולם (Test) | 23
מקור הנתונים: הרובוט עצמו
המודל אומן על נתוני מהירות אמיתיים (speed_mps) שנוצרו בפועל על ידי ה FollowController בזמן ריצת הרובוט — לא על נתונים מדומים.
robot_go2_finale | בקר עקיבה מבוסס UWB לרובוט Unitree Go2
17

## Slide 19
מודל למידת מכונה
ביצועי המודל תחת הערכה מחמירה: בדיקה חוזרת 5 פעמים
0.184 ± 0.021
מטר לשניה RMSE
0.135 ± 0.013
מטר לשנייה MAE
89.5% ± 1.7%
— שונות מוסברת R²
10.4% ± 1.8%
שיפור מול ניחוש נאיבי
Chart: RMSE — טעות ממוצעת על אותם 23 נסייני בדיקה (מ'/ש', נמוך יותר טוב יותר)
| ניחוש נאיבי | קוד הרובוט הנוכחי | מודל XGBoost
RMSE | 0.191 | 0.256 | 0.168
ממצא בלתי-צפוי
קוד הרובוט הנוכחי, המחליק מהירות באמצעות פילטר פשוט, מציג ביצועים גרועים יותר אף מניחוש נאיבי — הוא מפגר במיוחד ברגעי האצה או האטה.
מודל ה-XGBoost משפר ב-34.5% ביחס לקוד הרובוט הקיים באותה חלוקת בדיקה
robot_go2_finale | בקר עקיבה מבוסס UWB לרובוט Unitree Go2
18

## Slide 20
מגבלות ועבודה עתידית
מגבלות מתודולוגיות וכיווני מחקר להמשך
מודל החיזוי הוכח בניתוח אופליין, אך עדיין אינו משולב בבקר הרובוט — הצעד הבא הוא לשלב אותו ולמדוד אם "המחיר הקבוע" של ההאטה מצטמצם.
השוואות התזמון מבוססות על קבוצות שונות של אנשים (כ-35 בכל קבוצה) — רעש סטטיסטי גבוה יותר; ניסוי המשך בעיצוב ABB מול A,C,C יאפשר בדיקה מדויקת יותר.
בדיקת "האם הרצועה מגבירה הסתגלות" הושוותה בין קבוצות שונות של נסיינים, לא בין תנאי אותו נסיין.
בהשוואת שיפור מול נקודת פתיחה קיימת הטיית "רגרסיה לממוצע" — חלק מאפקט היישור בין נסיינים עשוי להיות מוגזם.
קבצי המהירויות הגולמיים (10Hz) מכילים מידע רב מעבר לזמן השלמה בלבד — הזדמנות לניתוח עתידי מעמיק יותר.
הבדיקה החלשה ביותר של המודל (שיפור של 7.5% בלבד) מרמזת על תת-קבוצת נסיינים עם דפוסי הליכה תנודתיים וקשים יותר לחיזוי.
robot_go2_finale | בקר עקיבה מבוסס UWB לרובוט Unitree Go2
19

## Slide 21
סיכום
ארבע מסקנות מרכזיות
1
ההאטה אמיתית ומדידה
נוכחות הרובוט מאטה הליכה ב-14.3% במפגש הראשון זהו ממצא חזק, עקבי בשני עיצובי ניסוי, ולא תוצאה של תקלה בקוד.
2
ההתרגלות חלקית בלבד
ההתרגלות מקטינה את ההאטה בכמחצית — אך אינה מבטלת אותה: נשאר "מחיר קבוע" של כשנייה.
3
הרצועה היא כלי פסיכולוגי, לא מכני
אינה משפיעה על מהירות ההליכה — אך מעלה ביטחון ושליטה, ומצמצמת בעיקר את הפער אצל מי שהרגיש הכי פחות בטוח.
4
חיזוי מקדים משפר את הבקרה
מודל XGBoost משפר 10.4% מול ניחוש נאיבי, ו-34.5% ביחס לקוד הרובוט הקיים.
robot_go2_finale | בקר עקיבה מבוסס UWB לרובוט Unitree Go2
20